|  | Phayton 80 Watt P1001 | Aurora 150 Watt SON-T |
| --- | --- | --- |
| Levensduur armatuur | 15 jaar | 15 jaar |
| Systeemvermogen | 75 Watt | 175 Watt |
| Aanschafprijs armatuur | € 450,00 | € 275,00 |
| Energiekosten per 15 jaar | € 553,50 | € 1291,50 |
| Vervangingskosten Lamp/VSA | € 0 | € 250,00 |
| Installatie- en onderhoudskosten per 15 jaar | € 100,00 | € 200,00 |
| TCO | € 1.103,50 | € 2.017,50 |

| Energieverbruik | 4.622 kWh | 10.784 kWh |
| --- | --- | --- |
| CO2 uitstoot | 2.615 Kg | 6.104 Kg |
| SO2 uitstoot | 1.964 g | 4.583 g |

Energiebesparing: 	57,1%

Kostenbesparing: 	45,3%

Deze vergelijking is gebaseerd op de NPR/NEN13201 richtlijnen voor de openbare verlichting.