## Slide 1: Diverse vragen LED en Verlichting
Zaanse Energie Cooperatie
Marcel van der Steen
Notes: Explanation how the lamps can be measured and how the lamps of Buroteta have been measured, by OliNo.

## Slide 2: Agenda
Vele diverse vragen over led en verlichting en meten
Uitleg per vraag of in lijn met vragen
Vragen stellen tijdens de presentatie
Notes: First a short explanation of some far field photo goniometers. Then the measurement tool used by OliNo, which also is a far field photogoniometer. Then the results obtained and where to find them.

## Slide 3: Wat is een led
Elektronica component
  Robuust
  Instantaan licht
  Klein/helder
  40% licht, rest warmte
  Levensduur afh v temperatuur

## Slide 4: Wat is een led-ii
Materialen bepalen kleur
Met fluorescentiemateriaal deel licht omzetten
Belangrijke parameters
  Kleurweergave CRI
  Kleurtemperatuur CCT
  Lumenstroom PHI
  Efficiëntie lm/W

## Slide 5: Wat is een ledlamp!-iii
Led heeft koeling nodig -> koellichaam
DC stroom  driver
Stralingshoek 120 graden
  Optieken lens/reflector
Belangrijke parameters
  Knipperen
  Stralingshoek
  Lamplichtstroom en efficiëntie
  Powerfactor/THD

## Slide 6: Ledlamp-parameters
Kleurtemperatuur CCT
  Spectrum
  CIE keurdiagram
  Zwarte straler

## Slide 7: Ledlamp-parameters
Kleurweergave-index CRI
  Spectrum CCT Referentielichtbron
  8 referentiekleuren
  Ra > 80 officegebruik

## Slide 8: Ledlamp-parameters
Mogelijke storing op andere apparaten
Powerfactor/THD en EMC
Links PF 0,97 THD 5% , rechts PF 0,51 THD 155%
EMC?

## Slide 9: Ledlamp-parameters
Knipperen ledlampen, vermoeiing / hoofdpijn
Parameters
  Modulatiediepte (< 35 %)
  Knipperfrequentie (meestal 100 Hz)
0 %
100%, 100 Hz

## Slide 10: Ledlampen, behandeling
Warmte verkort levensduur
  Einde levensduur 70 % van initiele hoeveelheid licht
  10 graden +, levensduur /2
Dimmen met muurdimmers
  Alleen dimbare ledlampen
  Bij voorkeur led-dimmers (laag vermogen)
Vervanging halogeenlampjes
  Trafo verwacht minimale belasting
  Een of twee halogeentjes laten zitten
  Anders nieuwe voeding (12 V gelijkspanning)

## Slide 11: Ledlampen, aanpassing armaturen
LED TLs
  Werken direct op 230 V AC
  Werken met kortsluitstarter of zelf bedrading aanpassen
  Of simpele ledbuishouder kopen
Overige retrofit
  Veel minder hitte bij zelfde lichthoeveelheid

## Slide 12: Ledlampen op accu van 12 of 24V
Ledstrips of ledlampen GU 5.3 GU 4 op 12 V DC
Stabilisator nodig indien pieken te verwachten zijn
  Boot, auto (dynamo)
  DC/DC converter
    3-24V DC in, 12V DC out, max vermogen P
Goede ledlampen kosten wat
  Hoge CRI
  Geen knipperen
  Voldoende licht (vooral bij spotjes)
  Hoge efficiëntie

## Slide 13: Hoe wordt lumenstroom gemeten
Fotogoniometer
Integrerende bol

## Slide 14: OliNo Fotogonio
Optisch middelpunt,
blijft op dezeflde plek,
Sensor kijkt recht ernaar
Max
lichtlengte
Meetafstand, instelbaar
> 5x max lichtlengte
Kantelen
Draaien
Notes: OliNo maakt gebruik van een fotogoniometer. De straatlamp wordt gemonteerd op een draaibare en kantelbare schijf. Zodanig, dat het optische middelpunt van de lamp op een vaste plek in de ruimte blijft wanneer de robot kantelt of draait.
De sensor staat op een afstand die minimaal 5x de afstand is van de langste lichtgevende lengte van de lamp zelf. Dit zorgt ervoor dat de lichtbron bij goede benadering gezien kan worden als een puntlichtbron, waardoor de verkregen metingen goed gebruikt kunnen worden in een fotometrisch bestand zoals een eulumdat file, die weer gebruikt wordt in lichtberekeningsprogramma‘s zoals Dialux.

## Slide 15: OliNo Fotogonio ii
Fotometrisch centrum lamp aligned met sensor
Collimatorplaten blokkeren reflecties
lamp
sensor
collimatorplaten

## Slide 16: Integrerende bol/Ulbricht

## Slide 17: Lumen, lichtopbrengst of ook stroomverbruik?
Lumen = eenheid van lichtstroom
Elektrische stroom nodig voor licht
Efficiëntie is lumen/Watt
  Dus: stroomverbruik in Watt
  Lichtstroom in lumen
  Relatie tussenbeide is de efficiëntie

## Slide 18: LED – Life Cycle Analysis
Info van OSRAM
  Productie + transport/verpakking, gebruik, afvoer/recycl
25000 uur licht
Notes: Energetische terugverdientijd (wanneer is break even point productie-energie/opgebrachte energie).  Term is EROEI = Energy Return on Energy Invested, geldig alleen bij energie-generatoren, zoals zonnepanelen, windmolens, gas en kolencentrales etc.
Bij lampen zou je kunnen spreken over energie per hoeveelheid licht (lumen per uur)

## Slide 19: LED – productieland invloed op kwaliteit
Deels kultuur
Deels bedrijf/winstbejag
Acties:
  Afspraken / contracten
  Welke productrange
  Zelf checken of laten checken

## Slide 20: 230V AC – efficiënt? Of DC?
-/- efficiëntieverlies agv conversie AC/DC, hoger dan DC/DC
-/- aansluiting autoaccu’s en zonnepanelen
-/- opslag alleen in DC
Motoren beter regelbaar op DC met controller
Huisnet beter controleerbaar op DC met controllers

## Slide 21: Links
http://www.osram.com/osram_com/sustainability/environmental/product-lifecycle-management/index.jsp
http://www.gelijkspanning.org/ppdf/dcboek-groot-gelijk.pdf